Quelles informations l’oscilloscope fournit-il sur une tension alternative ?

- Allumons l’oscilloscope et plaçons le commutateur balayage sur off.

- Connectons les bornes d’un générateur de tension alternative à celles de l’oscilloscope, alors que le balayage n’est pas enclenché.

- Réglons la fréquence sur 250 Hz et l’amplitude de la tension à 3 Volts.

- Réglons la sensibilité verticale (en V/div) de façon à obtenir un oscillogramme contenu dans l’écran.

- Quel est l’aspect de l’oscillogramme obtenu lorsqu’on applique une tension alternative, sans déclencher le balayage ?

- Enclenchons le balayage horizontale et ajustons la sensibilité horizontale ( en ms/div), de façon à obtenir 2 à motifs sur l’écran.

- Quel est l’aspect de l’oscillogramme obtenu avec balayage ?

- Pourquoi peut-on dire que la tension est alternative, périodique ?

- Une division verticale correspondant à une tension de 1 V (avec ces réglages), déterminez la valeur de la tension maximale Umax.

- Une division horizontale correspondant à une durée de 1 ms (avec ces réglages), déterminez la période T de la tension alternative.

- Calculez ensuite l’inverse de la période    et comparez le résultat à la valeur de la fréquence donnée au début.